## Slide 1
SOLENOID DOZAJ POMPALARI TEMEL EĞİTİMİ

## Slide 2: TEMEL KAVRAMLAR
DOZAJ NEDİR? DOZAJ POMPASI NEDİR?
NERELERDE KULLANILIR?
SOLENOID DOZAJ POMPASI NEDİR?
SEKO SOLENOID DOZAJ POMPALARI ÇEŞİTLERİ

## Slide 3: DOZAJ NEDİR? DOZAJ POMPASI NEDİR?
DOZAJ : BİR BİLEŞİĞE YADA KARIŞIMIN İÇERİSİNE GİRECEK MADDE MİKTARINA DENİR.
DOZAJ POMPASI : HERHANGİ BİR AKIŞKANI BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE DOZLAYAN MAKİNEDİR.

## Slide 4: NERELERDE KULLANILIR?
Yüzme Havuzları
Su & Atıksu Arıtma Tesisleri
Kimya Sektöründe kimyasal dozaj pompası
Petrokimya Sektörü
Endüstriyel Tesisler
Gıda Sektörü
Maden Sektörü
Enerji Tesisleri
Tekstil Sektörü
Hassas Dozlamanın önemli olduğu diğer tüm uygulamalar.

## Slide 5: SOLENOID DOZAJ POMPASI NEDİR?
POMPA KAFASI
SOLENOID
ADINI İÇİNDE KULLANILAN ELEKTROMANYETİK (SOLENOID) PARÇADAN ALMAKTADIR.
BU PARÇA SALINIM YAPARAK ÇALIŞIR.
TEMEL YAPISI

## Slide 6: KAFA VE ÇEKVALF YAPISI (HİDROLİK BÖLÜM)
ÇEKVALF SETİ
SIKIŞTIRMA RAKORU
HORTUM HALKASI
HORTUM EMZİĞİ
BASMA ÇEKVALFİ
KAFA ANA GÖVDESİ
EMME ÇEKVALFİ
SIKIŞTIRMA RAKORU
HORTUM HALKASI
HORTUM EMZİĞİ
HAVA ALMA VANASI

## Slide 7: SEKO SOLENOID DOZAJ POMPALARI
INVIKTA SERİSİ
KOMPACT SERİSİ
TEKNA EVO SERİSİ
TEKBA SERİSİ

## Slide 8: SEKO SOLENOID DOZAJ POMPALARI
STANDART ÖZELLİKLER
PTFE DİYAFRAM
EN AZ 5 YILLIK ÇALIŞMA ÖMRÜ
DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

## Slide 9: INVIKTA SERİSİ
STANDART PVDF-T POMPA KAFASI
0,2……5 LT/H DOZLAMA ARALIĞI
AYNI BOYUTTA 5 FARKLI MODEL
STANDART SEVİYE SENSÖRÜ GİRİŞİ
SADECE MANUEL ÇALIŞMA

## Slide 10: INVIKTA SERİSİ
0,2……5 LT/H DOZLAMA ARALIĞI

## Slide 11: INVIKTA SERİSİ
KİMYASAL UYUMUNA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ TEMAS ALANI

## Slide 12: KOMPACT SERİSİ
STANDART PVC POMPA KAFASI
3……5 LT/H DOZLAMA ARALIĞI
AYNI BOYUTTA 4 FARKLI MODEL

## Slide 13: KOMPACT SERİSİ
3……5 LT/H DOZLAMA ARALIĞI

## Slide 14: KOMPACT SERİSİ
KİMYASAL UYUMUNA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ TEMAS ALANI

## Slide 15: KOMPACT SERİSİ
MANUEL DOZAJ
2 FARKLI MAKSİMUM KAPASİTE SEÇENEĞİ
  % 0 ÷ 20 DOZLAMA SEÇEĞİ
  % 0 ÷ 100 DOZLAMA SEÇENEĞİ
POTANSIYOMETRE İLE DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
AML

## Slide 16: TEKNA EVO SERİSİ
TEKNA EVO

## Slide 17: TEKNA EVO SERİSİ
STANDART PVDF POMPA KAFASI
0,4……110 LT/H DOZLAMA ARALIĞI
AYNI BOYUTLARDA 5 FARKLI MODEL

## Slide 18: TEKNA EVO SERİSİ
0,4……110 LT/H DOZLAMA ARALIĞI

## Slide 19: TEKNA EVO SERİSİ
STANDART PVDF POMPA KAFASI
GÖVDE
Bağlantılar
Toplar
TİP
H
PVDF
PVDF
Ceramic
ORİNG
FPM
EPDM
Diaphragm
PTFE

## Slide 20: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
MANUEL DOZAJ
2 FARKLI MAKSİMUM KAPASİTE SEÇENEĞİ
  % 0 ÷ 20 DOZLAMA SEÇEĞİ
  % 0 ÷ 100 DOZLAMA SEÇENEĞİ
POTANSIYOMETRE İLE DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKNA EVO AKL

## Slide 21: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
3 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  4 ÷ 20 mA KONTROLLÜ ORANSAL DOZLAMA
  PULS KONTROLLÜ VURUŞ KONTROLÜ
POTANSIYOMETRE İLE DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKNA EVO APG

## Slide 22: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
3 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  GECİKMELİ BAŞLAMA
  ÇALIŞ – DUR SEÇENEKLİ
POTANSIYOMETRE İLE DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKNA EVO ATL

## Slide 23: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
3 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  4 ÷ 20 mA KONTROLLÜ ORANSAL DOZLAMA
  PULS KONTROLLÜ ORANSAL DOZLAMA
    PULS SİNYALİNE GÖRE VURUŞ KONTROLÜ
    PPM MODE İLE ORANSAL DOZLAMA
DİJİTAL DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKNA EVO TPG

## Slide 24: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
2 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  PH/ORP KONTROLLÜ DOZAJ
DİJİTAL DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
PT100 SICAKLIK SENSÖRÜ BAĞLANABİLME
4 ÷ 20 mA SİNYAL ÇIKIŞI
TEKNA EVO TPR

## Slide 25: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
2 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  CL2 – H2O2 – PAA KONTROLLÜ DOZAJ
DİJİTAL DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
PT100 SICAKLIK SENSÖRÜ BAĞLANABİLME
4 ÷ 20 mA SİNYAL ÇIKIŞI
TEKNA EVO TMP

## Slide 26: TEKNA EVO SERİSİ MODELLER
2 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  PROGRAMLANABİLİR ZAMAN KONTROLÜ
    HAFTALIK
    ÇALIŞ – DUR SEÇENEKLİ
DİJİTAL DEBİ AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKNA EVO TCK

## Slide 27: TEKBA SERİSİ
TEKBA

## Slide 28: TEKBA SERİSİ
STANDART PVDF-T POMPA KAFASI
2,5…110 LT/H DOZLAMA ARALIĞI
AYNI BOYUTTA 4 FARKLI MODEL
STANDART SEVİYE SENSÖRÜ GİRİŞİ
DAHA UZUN DİYAFRAM ÖMRÜ – POMPA GÖVDESİNDE PP VE FİBERGLASS MALZEME İLE KAPLI
STROKE UZUNLUĞU AYARLANMA

## Slide 29: TEKBA SERİSİ
2,5……110 LT/H DOZLAMA ARALIĞI

## Slide 30: TEKBA SERİSİ MODELLER
2 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  MANUEL STROKE UZUNLUĞU VEYA DİJİTAL KAPASİTE AYARI
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKBA EML

## Slide 31: TEKBA SERİSİ MODELLER
3 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  MANUEL STROKE UZUNLUĞU VEYA DİJİTAL KAPASİTE AYARI
  4 ÷ 20 mA KONTROLLÜ ORANSAL DOZLAMA
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKBA EMM

## Slide 32: TEKBA SERİSİ MODELLER
3 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  MANUEL STROKE UZUNLUĞU VEYA DİJİTAL KAPASİTE AYARI
  PULS KONTROLLÜ ORANSAL DOZLAMA
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
TEKBA EMC

## Slide 33: TEKBA SERİSİ MODELLER
3 FARKLI DOZLAMA SEÇENEĞİ
  MANUEL DOZLAMA
  MANUEL STROKE UZUNLUĞU VEYA DİJİTAL KAPASİTE AYARI
  PULS KONTROLLÜ VEYA 4-20 MA HARİCİ SİNYAL İLE ORANSAL DOZLAMA
SEVİYE KONTROL GİRİŞİ
PPM OLARAK DOZAJ MİKTARI GÖSTERME
TEKBA EMG

## Slide 34
Bracket montajı
Pompa montajı
SEKO SOLENOID DOZAJ POMPALARI ÖRNEK MONTAJ ŞEKİLLERİ

## Slide 35: SEKO SOLENOID DOZAJ POMPALARI ÖRNEK MONTAJ ŞEKİLLERİ
ÇEŞİTLİ MONTAJ ŞEKİLLERİ :
Duvar Tip
Tanka Montaj
Kimyasal alt seviye montajı
Debi ye bağlı montaj

## Slide 36: SEKO SOLENOID DOZAJ POMPALARI ÖRNEK MONTAJ ŞEKİLLERİ
Örnek Montaj

## Slide 37: DİKKAT
Sıvıyla temas halindeki parçaların imalat malzemeleri, gündelik kullanımda en çok karşılaşılan kimyasal ürünlerle uyumlu olacak şekilde seçilmiştir. Pazarda satılan kimyasal ürünlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, dozlanan ürünün ve temas parçası malzemelerinin kimyasal açıdan uyumluluğunun kontrol edilmesi önerilir.
H2SO4 SÜLFÜRİK ASİT Tüm pompalar su ile test edilmiştir. Suyla reaksiyona girebilecek kimyasal ürünleri dozlarken, tesisatın tüm dahili parçalarını iyice kurulayın.
Pompayı sıcaklığın 40°C'yi aşmadığı ve bağıl nemin %90'ın altında olduğu bir konuma kurun. Pompa, IP65 sınıfı koruma düzeyine sahiptir.

## Slide 38
TEŞEKKÜRLER