## Slide 1: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa

## Slide 2: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
© 2017 SEKO
SEKO’nun pompa sektöründeki yeni ürün: Kosmo
Mekanik diyafram sıvı uçları ve çok çeşitli debi ve basınç ortamlarında olağanüstü performans sağlamayı amaçlayan mekanik dönüşlü bir dizi elektrikli motorlu pompa.

## Slide 3: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
© 2017 SEKO
Özellikle Oil & Gaz uygulamaları için tasarlanmış kompakt, hafif, sağlam ve basit bir dozaj pompası.
Su arıtmada ve gıda endüstrisinde temiz uygulamalarda kullanıldığında, mekanik olarak çalıştırılan PTFE diyafram tasarımı, çoğu pompa tasarımında bulunan gerilmeleri ortadan kaldırarak diyafram ömrünü artırır.
Kosmo pompalarında sarsma ve şoku en aza indiren değişken bir eksantrik sistem bulunmaktadır.

## Slide 4: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa

## Slide 5: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
© 2017 SEKO
SEKO Kosmo modelleri sürekli servis için ideal ve tavsiye edilir ve pompaya zarar vermeden kuru çalışabilir.
Tüm SEKO pompalarında olduğu gibi Kosmo, sağlamlık ve kimyasal uyumlulukları için seçilen malzemeler kullanılarak tasarlanmıştır ve değişken eksantrik sisteminden elde edilen faydalar sayesinde hemen hemen tüm uygulamalarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır..

## Slide 6: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
© 2017 SEKO
Kosmo PTFE diyaframı mekanizmanın hareketli parçasına direkt bağlıdır.
Mekanizmanın tüm parçaları, aşırı ısınmanın önlenmesine yardımcı olan ve düşük desibelli bir işlemin ek faydası ile pompa ömrünü uzatan ana hareketli parçalar için bilyalı rulmanlar kullanan kalıcı yağlama özelliğine sahiptir..

## Slide 7: Kosmo Enine Kesit
Çıkış deşarj çekvalfi
Top yatağı
Valf yatağı
Giriş emiş çekvalfi
Bağlantı kafası
Eksantrik
Yağ seviye
Oil haznesi
Şaft
Top
Gövde
Esnek diyafram
Kimyasal giriş hattı
Top

## Slide 8: Dozaj Pompası Mekanizmaları Çeşitleri
Velocity and Acceleration of the flow remains sinusoidal, but the volume per stroke can be reduced throughout the adjustment range.
These pumps are normally used at higher flow.

## Slide 9: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
RANGE ARALIĞI

## Slide 10: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
Kosmo MM1
Kosmo MM1 iki farklı kafa malzemesi kullanılır. PVDF ve SS316. Debi manuel olarak ayarlanır.
Pompa maksimum 12 bar basınçta ve maksimum 530 L/h debiye sahiptir. Çalışma sıcaklığı 40°C dir..
Özellikler
Debi :3 – 530 l/h
Max. Basınç :12 bar
Strok Hızı :78 / 116 / 156 strok/dakika
Strok Uzunluğu : 2 / 4 / 6.4 / 7.4 mm
Diafram Çapı : 65 / 96 / 124 / 140 mm
Motor : 0.25 / 0.37 kW
Pompa Kafası : SS 316L ve PVDF
Koruma Sınıfı : IP55
© 2017 SEKO

## Slide 11: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
Kosmo MM2
Dökme alüminyum muhafazalı sert aşınan metallerden imal edilen Kosmo MM2, en yüksek çıkışı 2.300 l / s'ye kadar debilerle, 10 bar'a kadar olan basınçlarda ve maksimum 40 ° C çalışma sıcaklığında yapabilir.
Özellikler
Debi :80 – 2300 l/h
Max. Basınç :10 bar
Stroke Hızı : 43 / 131 / 175 strok/dakika
Stroke Uzunluğu : 7 / 8 / 9 / 15 mm
Difram çapı :124 / 140 / 157 / 179 mm
Motor : 0.55 / 0.75 / 1.1 kW
Pompa Kafası : SS 316L ve PVDF
Koruma Sınıfı : IP55
© 2017 SEKO

## Slide 12: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
KOSMO MM1 Spesikasyon
KOSMO MM1 Series -EQUIPPED WITH STANDARD MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Model | Diameter (mm) | Stroke Length (mm) | Stroke Rate | Flow Rate [l/h] | Max Pressure (bar) | Connections |  | Motor (*) | Gross Weight (Kg) | Carton Box L*W*H (mm)
 |  |  |  |  |  | SS316L | PVDF | Kw/pole | SS316L PVDF | SS316L PVDF
MM1A065C**A40000 | 65 | 2 | 116 | 9 | 12 | G 1/4" | 8*12 PE hose | 0.25/4 | 16 | 450 X 300 X 550
MM1C096B**A40000 | 96 | 4 | 78 | 53 | 10 | G 3/8" | DN10 |  |  | 
MM1D124B**B40000 | 124 | 6,4 | 78 | 170 | 7 | G3/4" | DN20 | 0.37/4 | 20 | 
MM1D124B**B20000 |  |  | 156 | 340 | 5 |  |  | 0.37/2 |  | 
MM1E140B**B20000 | 140 | 7,4 |  | 530 |  | G 1" | DN25 | 0.37/2 |  | 

## Slide 13: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
KOSMO MM2 Spesifikasyon
KOSMO MM2 Series -EQUIPPED WITH STANDARD MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Model | Diameter (mm) | Stroke Length (mm) | Stroke Rate | Flow Rate [l/h] | Max Pressure (bar) | Connections |  | Motor (*) | Gross Weight (Kg) | Wooden Box L*W*H (mm)
 |  |  |  |  |  | SS316L | PVDF | Kw/pole | SS316L PVDF | SS316L PVDF
MM2F124D**C40000 | 124 | 7 | 43 | 80 | 10 | G 3/4" | G 3/4" | 0.55/4 | 56 | 700 X 500 X 750
MM2F124F**C40000 |  |  | 131 | 250 |  |  |  |  |  | 
MM2G124G**C40000 |  | 8 | 175 | 450 |  |  |  |  |  | 
MM2G140G**C40000 | 140 |  |  | 600 | 7 | G 1" | G 1" |  | 60 | 
MM2H157G**C40000 | 157 | 9 |  | 1.000 | 3.5 |  |  |  |  | 
MM2I179F**D40000 | 179 | 15 | 131 | 1.600 | 3 | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 0.75/4 | 68 | 
MM2I179G**E40000 |  |  | 175 | 2.300 |  |  |  | 1.1/4 |  | 

## Slide 14: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
Not:
(*) Ayrıca frekans konvertörlü veya Ex-proof motor eklenebilir.
(Ex dII BT4);
(**) Kimyasala uygun parça seçimleri: SS 316 (21) and PVDF (41);
EPDM (24 / 44) upon request.
Material | Liquid End Body |  |  | 
 | 21 | 41 | 24 | 44
Pump Head | SS 316L | PVDF | SS 316L | PVDF
Diaphragm | PT FE |  | PT FE | 
Seal | FPM |  | EPDM | 
Ball | SS 316L | Ceramic | SS 316L | Ceramic
Ball Seat |  | PT FE |  | PT FE

## Slide 15: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
ÖLÇÜ TABLOSU

## Slide 16: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
Kosmo MM1 Installation Drawing
Note: All the dimensions are in mm.
MM1 Pump head material | Diaphragm dia. 65mm |  |  |  | Diaphragm dia. 96mm |  |  |  | Diaphragm dia. 124mm |  |  |  | Diaphragm dia. 140mm |  |  | 
 | Connection | A | B | C | Connection | A | B | C | Connection | A | B | C | Connection | A | B | C
PVDF | 8 x 12 | 166 | 104 | 303 | G 3/8" | 222 | 108 | 301 | G 3/4" | 293 | 118 | 322 | G 1" | 316 | 119 | 323
SS316L | G 1/4" | 175 | 108 | 294 | G 3/8" | 167 | 107 | 293 | G 3/4" | 216 | 113 | 306 | G 1" | 251 | 120 | 319
© 2017 SEKO

## Slide 17: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
Kosmo MM2 Installation Drawing
Note: All the dimensions are in mm.
MM2 Pump head material | Diaphragm dia. 124mm |  |  |  | Diaphragm dia. 140mm |  |  |  | Diaphragm dia. 157mm |  |  |  | Diaphragm dia. 179mm |  |  | 
 | Connection | A | B | C | Connection | A | B | C | Connection | A | B | C | Connection | A | B | C
PVDF | G 3/4" | 293 | 123 | 372 | G 1" | 316 | 129 | 377 | G 1" | 334 | 130 | 379 | G 1 1/2" | 424 | 148 | 395
SS316L | G 3/4" | 216 | 108 | 357 | G 1" | 251 | 130 | 378 | G 1" | 295 | 132 | 381 | G 1 1/2" | 382 | 160 | 407
© 2017 SEKO

## Slide 18: Mekanik Diaframlı dozaj Pompa
Çeşitli Uygulamalar
Su arıtmasında ve bu alanın dışında da çok çeşitli uygulamalar için uygundur,
Kosmo, aşağıdaki uygulamalardan herhangi birinde etkili bir şekilde kullanılabilir:
İçme suyu arıtma (koagulant, flokulant, sodyum hipoklorit, çamur, asit, bazlar, kostik soda, aktif karbon, vb.) ;
Evsel ve endüstriyel atık su arıtma, kazan besleme suyu, reverse ozmos, soğutma kulesi ;
Kimyasal arıtma, elektrolitik (elektro-kaplama) arıtma: yağ çözücü, temizleme maddesi, nikel galvanik ve kimyasal nikel kaplama, bakır kaplama, kalaylama ilavesi vb.

## Slide 19: Teşekkürler !